ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Муниципальный заказчик –

Администрация муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ

5 КВАРТАЛА В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 1, 2, 3, 4, 5, 6 И 7 КВАРТАЛОВ Г.МИРНОГО

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТОМ II

Директор ООО «Градостроительные системы»							                                                             Снятков Я.С.

Главный архитектор проектов                                                                                         Шибаева А.А.

г. Вологда

2020 г

| Исполнитель: ООО “Градостроительные системы” |
| --- |
| Авторский коллектив: |
| п/п | Занимаемая должность | Подпись | Фамилия, и., о. | №№ раздела |
| 1 | Директор |  | Снятков Я.С. |  |
| 2 | Главный архитектор проектов |  | Шибаева А.А. |  |
| 3 | Кадастровый инженер |  | Шибаева А.А. |  |
| 4 | Архитектор, кадастровый инженер |  | Сумарокова С.А. |  |

справка  гапа

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с действующими техническими регламентами, градостроительным регламентом, правилами, заданием на проектирование и руководящими материалами. Технические решения и мероприятия, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно–гигиенических, противопожарных и других строительных норм и ГОСТ'ов, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта и прилегающих к нему территорий при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и технических условий.

Главный архитектор проекта		_________________________________________________Шибаева А.А.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

ТОМ I.  ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Положения о характеристиках планируемого развития территории (текстовая часть)

2. Графическая часть

| № | Наименование карты | Лист | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировки территории | ПП-1 | 1:1000 |  |

ТОМ II. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

1.Текстовая часть

2. Графическая часть

| № | Наименование карты | Лист | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | ПП-2 | 1:5000 |  |
| 2 | Схема современного использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) со схемой комплексной оценки территории | ПП-3 | 1:1000 | Результаты предпроектного исследования с информацией об объектах градостроительной деятельности на проектируемой территории и ограничениях ее использования |
| 3 | Схема отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства | ПП-4 | 1:1000 |  |
| 4 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, организации улично-дорожной сети | ПП-5 | 1:1000 |  |
| 5 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | ПП-6 | 1:1000 |  |
| 6 | Схема сетей электроснабжения | ПП-ЭС | 1:1000 |  |
| 7 | Схема сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации | ПП-ТВК | 1:1000 |  |

ТОМ III. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.Текстовая часть

2. Графическая часть

| № | Наименование карты | Лист | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж межевания территории | ПМ-1 | 1:1000 |  |

ТОМ IV. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

- Графическая часть

| № | Наименование карты | Лист | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема использования территории в период подготовки проекта межевания территории (опорный план) со схемой границ зон с особыми условиями использования территории | ПМ-2 | 1:1000 |  |

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	5

ВВЕДЕНИЕ	8

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ	10

I. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СУЩЕСТВУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК	10

1.1. Решения правил землепользования и застройки	10

1.2. Существующее использование территории и предпосылки развития территории	10

1.3. Существующее состояние окружающей среды, предпосылки развития территории с учетом санитарно-эпидемиологических и природоохранных ограничений	10

1.4. Зоны с особыми условиями использования территории, оказывающие влияние на развитие территории	11

1.5. Выводы общей характеристики территории	13

II. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	14

2.1. Проектное использование территории, развитие планировочной структуры, архитектурно-планировочная организация территории	14

2.1.1.Население	14

2.1.2. Планируемое развитие жилищного строительства	14

2.1.3. Планируемое развитие системы  культурно-бытового обслуживания населения	16

2.1.4. Планируемое развитие системы транспортного обслуживания, улично-дорожная сеть	20

2.1.5. Благоустройство и озеленение	25

2.1.6 Вертикальная планировка и планируемое развитие системы инженерно-технического обеспечения	25

2.1.6.1 Вертикальная планировка	25

2.1.6.2 Электроснабжение	25

2.1.6.3 Водоснабжение	29

2.1.6.4 Водоотведение	32

Расчет водоотведения	32

2.1.6.5 Теплоснабжение	33

2.1.6.5 Газоснабжение	37

2.1.6.6 Связь и информатизация	37

III. ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	39

(планировочный квартал №5)	39

IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	41

4.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	41

4.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	42

4.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	43

4.4 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях	44

4.5 Мероприятия по гражданской обороне	44

V. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	46

VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	49

ИСХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Договор на внесение изменений в части территории 5 квартала в проект планировки с проектом межевания территории 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кварталов г. Мирного;

- Техническое задание на внесение изменений в части территории 5 квартала в проект планировки с проектом межевания территории 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кварталов г. Мирного;

- Проект планировки с проектом межевания территории 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кварталов г. Мирного, разработанный ООО "Агентство по развитию территорий "Геоника" (г. Омск) в 2016г., утвержденный Постановлением от 30.05.2016 г. №34/16-ПГ;

- Генеральный план города Мирного, утвержденный решением городского Совета от 24.09.2014 № III-18-1;

- Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный», утвержденные в новой редакции решением городского Совета от 26.05.2016  № III-37-4;

- Сведения о земельных участках, стоящих на государственном кадастровом учете. Филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Республике Саха (Якутия); Кадастровые планы территории.

- Предложения Администрации муниципального образования «Город Мирный».

# ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в части территории 5 квартала в проект планировки с проектом межевания территории 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кварталов г. Мирного разработан на основании задания на разработку градостроительной документации и выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2016 № 1276 «О порядке информационного взаимодействия государственной информационной системы ведения единой электронной картографической основы с информационными системами обеспечения градостроительной деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»;

- Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 № 1037 «Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 г. № 1170»;

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

- Приказ Минстроя РФ от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»;

- Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»;

- Приказ Минрегиона РФ от 30. 08.2007  № 86 «Об утверждении Порядка инвентаризации и передачи в информационные системы обеспечения градостроительной деятельности органов местного самоуправления сведений о документах и материалах развития территорий и иных необходимых для градостроительной деятельности сведений, содержащихся в документах, принятых органами государственной власти и органами местного самоуправления»;

- Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820;

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения";

- СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы";

- «РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации" (принят Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30);

- Нормативы градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия), утвержденные приказом Минстроя РС(Я)  от 08.07.2010 № 92, распространяемые на планировку, застройку и реконструкцию территории городских округов, городских и сельских поселений (наслегов) Республики Саха (Якутия) в пределах их границ, в том числе межселенных (резервных) территорий;

- Генеральный план города Мирного, утвержденный решением городского Совета от 24.09.2014 № III-18-1;

- Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный» утвержденные в новой редакции решением городского Совета от 26.05.2016  № III-37-4.

- Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории.

Основанием для проектирования являются:

- Техническое задание на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в части территории 5 квартала в проект планировки с проектом межевания территории 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кварталов г. Мирного;

- Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства» муниципальной целевой программы «Обеспечение качественным жильем на 2017-2022 годы», утвержденная Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2011 года № 667.

При разработке проекта использовались следующие графические и текстовые материалы:

- Генеральный план города Мирного, утвержденный решением городского Совета от 24.09.2014 № III-18-1;

- Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный» утвержденные в новой редакции решением городского Совета от 26.05.2016  № III-37-4.

Проект планировки выполнен на топографической основе М 1:1000, выполненной в МСК-88 14:37 города Мирный, Балтийской системе высот.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

# I. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СУЩЕСТВУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК

## 1.1. Решения правил землепользования и застройки

В соответствии с правилами землепользования и застройки города Мирного, проектируемая территория находится в следующих территориальных зонах:

ЖМ – зона застройки малоэтажными жилыми домами;

ЖС – зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

ЖЭ – зона застройки многоэтажными жилыми домами;

ОН – зона объектов науки, образования и просвещения.

## 1.2. Существующее использование территории и предпосылки развития территории

Город Мирный является административным центром Мирнинского района и расположен в юго-восточной части муниципального образования, занимает территорию с весьма разнородным рельефом и водными объектами: рекой Ирелях, небольшими озерами и ручьями.

Современная планировочная организация территории населенного пункта имеет в своей основе компактную структуру. Развитие города в восточном направлении ограничено карьером «Мир», в северном и западном направлении – производственной зоной.

Территории жилой и общественной застройки сформированы сетью улиц меридионального и широтного направления. Основной композиционной осью являются улицы, проходящие в направлении с юга на север и с востока на запад.

Согласно решениям Генерального плана г. Мирный, рассматриваемая территория определена в основном как зона многоэтажной жилой застройки.

Территория расположена в центральной части города Мирного и включает в себя восемь планировочный кварталов общей площадью 55,7 га. Данным проектом внесения изменений затрагивается планировочный квартал, расположенный в кадастровом квартале 14:37:000305, ограниченный улицами Комсомольской, Аммосова, 40 лет Октября и  Ойунского. Площадь данного квартала составляет 6,9 га.

## 1.3. Существующее состояние окружающей среды, предпосылки развития территории с учетом санитарно-эпидемиологических и природоохранных ограничений

Климатические условия

Климат рассматриваемого района резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом, большой амплитудой колебаний температур и кратковременностью переходных периодов. Средняя годовая температура воздуха за многолетний период по метеостанции Мирный равна -7,6(С.

Средняя продолжительность периода с положительными среднесуточными температурами воздуха равна 152 дня, но отрицательные температуры могут наблюдаться в любой летний месяц.

Продолжительность отопительного периода – 264 дня.

Средняя температура отопительного периода – минус 15,8(С.

Расчётная зимняя температура наружного воздуха для систем отопления – минус 50(С.

Относительная  среднегодовая влажность воздуха 67%. Среднее годовое количество осадков 338 мм. Наиболее сильные ветры наблюдаются весной и осенью, а летом и, особенно, зимой преобладают слабые и умеренные ветры.

Гидрологические условия

Основным водотоком в районе г. Мирного является река Ирелях – левый приток реки Малая Ботуобия. По типу питания водотоки относятся к рекам смешанного, преимущественно снегового типа.

В настоящее время р. Ирелях выше устья лога Ньюка перегорожена плотиной городского питьевого водохранилища, а ниже (в районе фабрики № 5), русло перекрыто дамбой технологического водохранилища. Кроме того, по всей протяженности Иреляхской россыпи долинная часть реки отработана драгами и представляет собой техногенный ландшафт, состоящий из дражных отвалов с пазухами и перемычками. В результате горных работ вышеизложенные природные (особенно паводковые) характеристики реки Ирелях в нижнем течении существенно изменены.

Главными искусственными водоемами в исследуемом районе являются Иреляхское водохранилище и хвостохранилища в бассейне р. Ирелях.

Иреляхское водохранилище, объемом около 19 млн. м3, расположено в 50 км от устья р. Ирелях. Длина водохранилища 15 км, при средней ширине 275 м и площади водосбора 614 км2. Водохранилище окружено лесом.

Подземные воды

В пределах рассматриваемой территории выделяются надмерзлотные и подмерзлотные воды.

Надмерзлотные воды установлены в северной части города и в  долине р. Ирелях.

В северной части города, на участках с плоским рельефом в долювиальных отложениях развиты воды типа верховодки.

В долинах надмерзлотные воды приурочены к  аллювиальным отложениям.

Мощность надмерзлотного водоносного горизонта зависит от глубины сезонного протаивания, а глубина его залегания меняется от 0,3до 1,5м.

Подмерзлотные воды в кембрийских отложениях вскрыты на глубинах выше 300м в долине р. Ирелях и карьера трубки «Мир», минерализация их колеблется от 53-65г/л на глубинах 312-315м до 201-224г/л на глубине 1009м. содержание брома соответственно изменяется от 31до 1350мг/л. Вследствие высокой минерализации подмерзлотные воды не могут служить источником водоснабжения.

Почвенный покров

Естественный почвенный покров территории Мирнинского района характеризуется микрокомплексностью. Смена основных типов почв подчиняется характеру широтного распространения и геологическим условиям района. В пределах естественных ландшафтов доминируют мерзлотные дерново-карбонатные и мерзлотные перегнойно-карбонатные почвы, которые формируют комплексы с мерзлотными палевыми деформированными высоко вскипающими почвами.

Почвы характеризуются тяжелым гранулометрическим составом, мало мощным, щебнистым, слабо дифференцированным почвенным профилем с высоким содержанием грубо перегнойной органики и, следовательно, высокой сорбционной способностью. Реакция среды в целом изменяется по почвенному профилю от слабо кислой в органогенных горизонтах и до нейтральной в горизонте ВС и С. Все эти показатели свидетельствуют о низкой геодинамической и геохимической устойчивости почв к техногенным воздействиям и очень слабой ее способности к само восстановлению.

## 1.4. Зоны с особыми условиями использования территории, оказывающие влияние на развитие территории

На территории проекта планировки находятся следующие зоны с особыми условиями использования:

- охранная зона ВЛ-10 кВ – 10м (приложение 1 к Постановлению № 160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями на 17 мая 2016 года);

- охранная зона ВЛ-0,4 кВ – 2м (приложение 1 к Постановлению № 160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями на 17 мая 2016 года);

- охранная зона водопровода – 5м (п. 2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения);

- охранная зона канализации – 3м (СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).

- охранная зона ВЛ-10 кВ – 10м;

- охранная зона ВЛ-0,4 кВ – 2м;

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства на территории участка не допускается:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

-производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

-складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче- смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, при-надлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

-использовать (запускать) любые летательные аппараты.

Допускается (при письменном решении о согласовании сетевых организаций):

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы,

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- при совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии;

- доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ (с предварительным уведомлением собственников земельных участков);

- проведение работ по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах электросетевого хозяйства;

- обязательная вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением (осуществляется сетевой организацией).

- охранная зона водопровода – 5м

На территории охранной зоны запрещено производить следующие работы:

- нахождение посторонних лиц;

- проведение строительных, взрывных, шахтных, свайных и других подобных работ;

- высаживание растений либо спил уже существующих;

- углубление грунта различными способами;

- образовывать складские помещения;

- вырубка либо насаждение деревьев;

- создание препятствий доступа к любым сооружениям, которые находятся на территории;

- проводить строительные, взрывные и другие работы;

- погружать либо устанавливать тяжелые сооружения, распространять химические вещества;

- добывать природные материалы рядом с водопроводом;

- запрещается выгон скота и выпас его на территории.

Планировочная структура проектируемой территории увязана со сложившейся застройкой и учитывает особенности рельефа данной местности и сложившуюся улично-дорожную сеть.

# 1.5. Выводы общей характеристики территории

Проектируемая территория имеет предпосылки для ее использования в соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки: для жилой застройки с объектами социально-бытового обслуживания и рекреационной зоны.

# II. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

## 2.1. Проектное использование территории, развитие планировочной структуры, архитектурно-планировочная организация территории

Площадь проектируемой территории составляет 55.7 га. Проект планировки находится в границах ул. Комсомольская, ул. Ленина, ш. Кирова и ул. Аммосова.

Данным проектом внесения изменений затрагивается планировочный квартал, расположенный в кадастровом квартале 14:37:000305, ограниченный улицами Комсомольской, Аммосова, 40 лет Октября и  Ойунского. Площадь данного квартала составляет 6,9 га.

Архитектурно-планировочное решение по застройке проектируемой территории выполнено с учетом решений генерального плана, правил землепользования и застройки, а также с учетом инженерно-геологических и экологических  ограничений.

Основным принципом организации проектируемой территории является повышение эффективности ее использования в связи с размещением на ней многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки и значительным сносом ветхой застройки, так же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению проектируемой территории для создания комфортной среды жизнедеятельности. Планировочное решение базируется на организации благоустроенного, озеленённого пешеходного каркаса, связывающего между собой основные социальные объекты и жилые группы.

Основными направлениями территориального развития проектируемой территории являются:

рациональная организация территории;

размещение объектов обслуживания местного значения;

благоустройство и озеленение территорий общего пользования;

формирование улично-дорожной сети;

организация отвода поверхностных и талых вод;

устройство пешеходных тротуаров;

размещение объектов транспортной инфраструктуры, объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

Проектом установлены красные линии, которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, линии регулирования застройки, границы земельных участков.

Данным проектом предусматривается одноэтапное освоение данной территории на период строительства в 10 лет.

### 2.1.1.Население

По результатам Всероссийской переписи населения 2018 года численность постоянного населения города Мирный составила 35223 чел.

### 2.1.2. Планируемое развитие жилищного строительства

В настоящее время в границах проекта планировки расположены 145 действующих  жилых домов суммарной общей площадью 200,4 тыс. кв.м, в том числе:

134 многоквартирных жилых домов суммарной общей площадью 189,0 тыс. кв.м;

11 общежитий суммарной общей площадью 11,4 тыс. кв.м.

Кроме того, в границах проекта планировки расположены строящиеся жилые объекты суммарной общей площадью 7,4 тыс. кв.м: многоквартирный жилой дом общей площадью 2,8 тыс. кв.м и общежитие общей площадью 4,6 тыс. кв.м

Необходимо отметить, что в границах проектируемой территории расположены действующие жилые дома, признанные непригодными для проживания. Так, 30 многоквартирных жилых дома суммарной общей площадью 18,7 тыс. кв.м, признаны ветхими.

Средняя жилищная обеспеченность в границах проекта планировки составила 21 кв.м/чел.

В соответствии с объемом действующего жилищного фонда и средней жилищной обеспеченности численность населения составила 9,6 тыс. человек.

Плотность населения в границах проекта планировки – 172 чел./га.

Коэффициент плотности застройки – 0,387.

Коэффициент застройки – 0,187.

Проектом предусмотрен снос 101 жилого дома суммарной общей площадью 60,9 тыс. кв.м, в том числе:

91 многоквартирный жилой дом суммарной общей площадью 52,3 тыс. кв.м;

10 общежитий суммарной общей площадью 8,6 тыс. кв.м.

В течение расчетного срока проектом предусмотрено размещение 45 жилых объектов суммарной общей площадью 114,1 тыс. кв.м, из них 40 многоквартирных жилых домов общей площадью 101,1 тыс. кв.м и 5 общежитий общей площадью 13,0 тыс. кв.м.

Общая площадь жилищного фонда на конец расчетного срока должна составить не менее 261,0 тыс. кв.м.

Численность населения на расчетный срок определена в соответствии со средней жилищной обеспеченностью (25 кв.м/чел) и объемом проектного жилищного фонда.

Так, на конец расчетного срока численность населения должна составить не менее 10,8 тыс. человек.

Плотность населения в границах проектируемой территории должна составить 193 чел./га.

Коэффициент плотности застройки – 0,641.

Коэффициент застройки – 0,179.

Жилая застройка планируемой территории представлена жилыми домами (от 5 до 9 этажей) с 12-этажными высотными акцентами).

Жилая застройка 1 квартала в целом сформировалась, для замыкания образованных жилых групп предлагается размещение жилого дома с этажностью, соответствующей окружающей застройке.

Во втором квартале значительный снос ветхой застройки в южной части квартала позволяет создать две жилые группы с организацией дворового пространства. Частью жилых групп стали здания проектируемых 9-этажных общежитий.

Планировочное решение 3 и 4 кварталов в основном соответствует предыдущему проекту планировки этой территории с учетом построенных и сохраняемых жилых зданий. Обеспечена более плотная жилая застройка с учетом формирования замкнутых дворовых пространств. На пересечении улицы Ленина и шоссе Кирова предлагается размещение высотного акцента- 12-ти этажной жилой секции с встроенно-пристроенными общественными объектами.

В 5 квартале учтена застройка противоположной стороны улицы Комсомольской. На месте сносимого ветхого жилья предлагается размещение трёх 9-тиэтажных жилых домов.

Вдоль улицы Ойунского предлагается разместить два трёхэтажных многоквартирных жилых дома, ул. Аммосова в продолжении застройки 1-го квартала, предложено размещение двух трехэтажных жилых домов.

6 квартал в целом сформирован, предложено размещение двух пятиэтажных жилых домов вдоль ул. 40 лет Октября.

В 7 квартале на незастроенном участке вытянутой формы предлагается разместить группу жилых домов, аналогичную двум рядом расположенным жилым группам, а вдоль проспекта Ленинградский - повторить архитектурное решение группы 9-этажных жилых домов с пристроенным общественным зданием, как в 3 квартале. Вдоль ул. 40 лет Октября предложено размещение двух пятиэтажных жилых домов в продолжении проектируемой застройки 6 квартала.

Данные по проектируемому жилому фонду (расположенному в квартале №5) приведены в таблице ниже..

Данные по проектируемому жилому фонду (5 квартал)

| № усл. | Наименование | Кол-во, шт. | Этажность | Материал стен | Кол-во квартир | Площадь жилого фонда, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемый жилой фонд |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 3 | по проекту | 35 | 3150 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 3 | по проекту | 71 | 6390 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 3 | по проекту | 36 | 3240 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 3 | по проекту | 36 | 3240 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 9 | по проекту | 72 | 6480 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 9 | по проекту | 72 | 6480 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 9 | по проекту | 72 | 6480 |
| ВСЕГО: | 7 |  |  | 394 | 35460 |

Общая площадь проектируемого жилого фонда  на территории проектируемого квартала №5 составит примерно 35460 м.кв., обеспеченность жилым фондом составит 30,0 м.кв./чел., что соответствует расчетным показателям средней обеспеченности населения общей площадью квартир на расчетный срок.

В соответствии с этим, на перспективу, численность населения на проектируемой территории может увеличиться на 1182 человека.

Данные по расчету численности населения

| № усл | Наименование | Кол-во, шт. | Количество квартир | Коэффициент семейственности | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая жилая застройка |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 35 | 3 | 105 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 71 | 3 | 213 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 36 | 3 | 108 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 36 | 3 | 108 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 72 | 3 | 216 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 72 | 3 | 216 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 72 | 3 | 216 |
| ВСЕГО: |  | 394 |  | 1182 |

На территории проектируемого квартала №5 плотность населения составит ориентировочно 171 чел/га (1182 чел / 6,9 га).

### 2.1.3. Планируемое развитие системы  культурно-бытового обслуживания населения

Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, их благосостояние и объём потребляемых товаров и услуг. К социальной сфере, прежде всего, относится сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, здравоохранении, социальном обеспечении, физической культуре, общественном питании, коммунальном обслуживании.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем.

Оценка уровня обеспеченности объектами обслуживания устанавливаются в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия), утвержденные Приказом Министерства строительства и промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия) от 8 июля 2010 года № 92.

В настоящее время в границах проектируемой территории расположены следующие объекты:

Объекты образования:

детский сад №54 "Белоснежка" на 149 мест;

детский сад №3 "Золотой ключик" на 148 мест;

детский сад №6 "Березка" на 95 места (фактическая мощность 130 мест);

средняя общеобразовательная школа №12 на 540 мест (фактическая мощность 776 мест);

средняя общеобразовательная школа №1 на 520 мест (фактическая мощность 839 места);

детская школа искусств;

ГУДО "Школа бизнеса г. Мирного";

Представительство Томского университета информационных систем и радио-электроники (ТУСУР) на 148 мест;

Центр подготовки кадров ПАО АК "АЛРОСА";

АНДОО "Алмазик".

Объекты здравоохранения и социального обеспечения:

Мирнинское управление социальной защиты населения при Министерстве труда и социального развития;

стоматологическая клиника;

3 аптеки.

Объекты культуры и искусства:

библиотека МУК "Межпоселенческое информационно-библиотечная система" МО "Мирнинский район.

Объекты физической культуры и спорта:

Мирнинская авиакомпания "Аэроклуб";

спортивный зал единоборств МУ ДО "ДЮСШ" МО "Мирнинский район";

дворец спорта "Кимберлит";

стадион "Триумф".

Объекты торговли и общественного питания:

объекты торговли;

предприятия общественного питания;

2 рынка.

Объекты бытового обслуживания:

2 гостиницы;

жилищно-эксплуатационное управление;

предприятие бытового обслуживания;

2 парикмахерских.

Объекты административного назначения:

Администрация МО "Город Мирный";

Прокуратура г. Мирного;

нотариальная контора;

отделения банков;

административные здания.

Прочие объекты:

Мирнинская поисково-спасательная база – обособленное подразделение ФКУ "ДАПСЦ";

Объединенный военный комиссариат г. Мирного.

В течение расчетного срока проектом предусмотрен снос следующих объектов:

здания представительства Томского университета информационных систем и радиоэлектроники

объединенный военный комиссариат г. Мирного;

аптеки, расположенной в жилом доме;

Мирнинской авиакомпании "Аэроклуб", расположенной в жилом доме;

спортивного зала единоборств детско-юношеской спортивной школы;

объединенного военного комиссариата г. Мирного;

парикмахерской, расположенной в жилом доме;

гостиницы (отдельно стоящее здание);

7  объектов торговли (отдельно стоящие здания);

административные помещения (3 объекта), расположенные в жилых домах.

Ниже в таблице отображены результаты оценки обеспеченности населения социально-значимыми объектами.

Оценка обеспеченности объектами социальной сферы

| № п/п | Наименование объектов | Сохраняемая мощность | Нормативное значение | Оценка обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения, мест | 392 | 1080 | -688 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения, учащихся | 1 060 | 1450 | -390 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования для детей, мест | 50* | 85 | -35 |
| 4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену | 50* | 195 | -145 |
| 5 | Больничные учреждения, коек | 0 | 120 | -120 |
| 6 | Аптеки, учреждений | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности, кв.м общей площади | 0 | 540 | -540 |
| 8 | Клубы, мест | 0 | 895 | -895 |
| 9 | Библиотеки, объект | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Территория плоскостных спортивных сооружений, га | 1,5 | 7,6 | -6,1 |
| 11 | Спортивный зал общего пользования, кв.м площади пола | 0 | 650 | -650 |
| 12 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв.м площади пола | 0 | 325 | -325 |
| 13 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания, кв.м общей площади | 0 | 755 | -755 |
| 14 | Бассейн, кв.м зеркала воды | 0 | 215 | -215 |
| 15 | Отделения банков, операционных мест | 10* | 4 | 6 |
| 16 | Магазины, кв.м торговой площади | 6 000* | 3000 | 3000 |
| 17 | Рыночные комплексы, кв.м торговой площади | 2000 | 250 | 1750 |
| 18 | Предприятия общественного питания, мест | 150* | 85 | 65 |
| 19 | Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест | 15* | 20 | -5 |
| 20 | Гостиница, мест | 100* | 65 | 35 |

Примечание: <*> мощность определена экспертным путем

В течение срока реализации проектом предусмотрено строительство следующих объектов:

детского сада на 140 мест;

пристройка учебного корпуса на 200 учащихся и актового зала к средней общеобразовательной школе №1;

детской школы искусств (музыкальное отделение) на 300 учащихся;

центра социальной помощи семье и детям;

центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов;

объединенного военного комиссариата г. Мирного;

аптеки;

клуба на 400 мест;

6 универсальных спортивных площадки суммарной общей мощностью 5250  кв.м общей площади;

2 физкультурно-оздоровительных комплексов с клубными помещениями суммарной общей мощностью 800 кв.м общей площади;

4 спортивно-тренажерных залов суммарной общей мощностью на 1300 кв.м общей площади;

спортивного зала единоборств детско-юношеской спортивной школы;

авиаклуба;

5 предприятий общественного питания суммарной общей мощностью 500 мест;

2 гостиниц суммарной общей мощностью 144 мест;

7 объектов торговли суммарной мощностью 2370 кв.м торговой площади;

мини-химчистки мощность 150 кг в смену;

банковского здания на 3 операционных места;

банковского павильона, совмещенного с теплым остановочным пунктом;

нотариальной конторы;

административных зданий, в том числе административного здания ПАО АК "АЛРОСА";

музея кимберлитов;

расчетно-кассового центра оплаты населением услуг ЖКХ;

почтового отделения.

Кроме нового строительства, проектом предусмотрена реконструкция:

МУК "Межпоселенческое информационно-библиотечная система" МО "Мирнинский район".

Потребность в объектах, не предложенных к строительству, будет удовлетворена за счет объектов, расположенных в других районах города.

Проектируемая территория находится в центральной части города, что обуславливает особое отношение к общественно-деловой застройке территории. Общественно-деловая застройка запроектирована не только с учётом обеспечения населения необходимыми объектами социального и бытового обслуживания местного значения, но и с учетом городских объектов центра, в том числе и предлагаемых утвержденным генеральным планом города.

Вдоль ул. Ленина, формирующей представительский облик центра города, предлагается разместить новое административное здание АК "АЛРОСА" (ПАО) с Музеем кимберлитов, перед площадью Ленина предлагается разместить комплекс административных зданий. Продолжает общественную застройку ул. Ленина комплекс встроенно-пристроенных  объектов спорта, общественного питания.

На замыкании улицы предлагается организовать еще одну открытую территорию для формирования визуального акцента на въезде в центральную часть города, которая на контрасте открытого пространства и высотного объекта (жилого дома с встроенно-пристроенными административными объектами), создаст необходимый представительский эффект.

Шоссе Кирова не предлагается нагружать большим количеством высотных объектов, так как Спортивный комплекс им 60-летия Победы и так является плоскостной доминантой застройки. Предлагается снос не отвечающих эксплуатационным требованиям административных зданий и постройка на их месте современных объектов, а также многоуровневой стоянке на пересечении ш. Кирова, 40 лет Октября.

Проспект Ленинградский является важнейшим связующим звеном не только для структуры проекта планировки, но и для структуры центральной части города, так как связывает важнейшие городские объекты- здания площади Ленина и объекты, находящиеся на бульваре у Церкви Троицы Живоначальной. Ввиду предлагаемого полного сноса малоэтажных ветхих жилых домов по восточной стороне проспекта, появляется возможность организации бульвара с размещением на нем детской школы искусств с музыкальным отделением на 300 учащихся, физкультурно-оздоровительного комплекса с клубными помещениями, спортивного зала единоборств МУ ДО "ДЮСШ", расчетно-кассового центра оплаты населением услуг ЖКХ с социальными объектами. Таким образом, проспект Ленинградский в этой части города приобретет значение культурного и спортивного подцентра с образовательным уклоном.

По улице Ойунского также предлагается организовать бульвар с восточной стороны. Предусматривается реконструкция МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" за счет пристройки актового зала и учебного корпуса. Кроме того, предлагается размещение встроенно-пристроенных или встроенных объектов соцкультбыта и общественного питания по северной стороне улицы.

Улица Комсомольская в северной части предлагается к расширению. Основной объект, размещаемый по этой улице - это многофункциональный комплекс «Армада» у Дворца спорта "Кимберлит".

### 2.1.4. Планируемое развитие системы транспортного обслуживания, улично-дорожная сеть

Внешний транспорт

Существующее положение

Территория проектирования расположена в центральной части г.Мирный и включает следующие улицы - ул. Аммосова, ул. Ленина, ул. Ойгунского, ул. 40 лет Октября, пр-кт Ленинградский, ул. Комсомольская, ш.Кирова.

Объекты внешнего транспорта в границах проектирования отсутствуют.

Проектные предложения

Проектом планировки, в части внешнего транспорта, решений не предусмотрено.

Улично-дорожная сеть

Существующее положение

На сегодняшний день в границах проектирования расположена жилая застройки и объекты обслуживания.

Улично-дорожная сеть выполнена в твердом исполнении и имеет следующие параметры:

ул. Аммосова - протяженность участка 0,5 км, ширина проезжей части от 6 до 7,5м;

ул. Ойунского - протяженность участка 0,5 км, ширина проезжей части от 6 до 7,5м;

пр-кт Ленинградский - протяженность участка 0,5 км, ширина проезжей части от 6,8 до 9,5м (с учетом уширения на проезжей части);

ш. Кирова - протяженность участка 0,52 км, ширина проезжей части от 6,7 до 9,5м (с учетом уширения на проезжей части);

ул. Ленина - протяженность участка 1,1 км, ширина проезжей части от 8,0 до 8,7м;

ул. 40 лет Октября - протяженность участка 1,1 км, ширина проезжей части от 6,5 до 7,5м;

ул. Комсомольская - протяженность участка 1,0 км, ширина проезжей части от 7,2 до 10,0м (с учетом уширения на проезжей части).

На территории жилой застройки движения транспорта осуществляется по проездам, часть из них выполнена в грунтовом исполнении. Протяженность проездов составляет 2,7км с твердым покрытием и 0,5км в грунтовом исполнении.

В границах застроенной части движение пешеходов осуществляется по проездам. Тротуары присутствуют вдоль основных улиц.

В границах проектирования осуществляется движение общественного транспорта по следующим улицам: ул. 40 лет Октября, ул. Аммосова, пр-кт Ленинградский и частично по ул. Ленина.

Проектные предложения

В соответствии с решениями генерального плана на территории проектирования предусмотрено размещение многоквартирной жилой застройки. В составе проекта запроектирована улично-дорожная сеть следующих категорий - магистральные улицы районного значения, проезды.

Пешеходные связи на территории проекта планировки предлагается организовать по тротуарам. Основные параметры улиц и проездов, а также размеры красных линий приведены в нижеследующей таблице.

Основные параметры улично-дорожной сети

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Протяженность улицы, км | Размер красных линий, м | Ширина проезжей части, м | Минимальный размер тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Аммосова | Магистральная улица районного значения | 0,5 | - | 8,0 | 2,0 |
| 2 | ул. Ойунского |  | 0,5 | 18,0 | 7,0 | 2,0 |
| 3 | пр-кт Ленинградский |  | 0,5 | 28,0-34,5 | 8,0 | 2,0 |
| 4 | ул. Ленина |  | 1,1 | - | 8,0 | 2,0 |
| 5 | ул. 40 лет Октября |  | 1,1 | 16,0-24,0 | 8,0 | 2,5 |
| 6 | ул. Комсомольская |  | 1,0 | - | 9,0 | 2,0 |
| 7 | ш. Кирова | Магистральная дорога регулируемого движения | 0,52 | - | 8,0 | - |
| 8 | - | Проезды | 11,0 | до 15,0 | 5,5-8,0 | - |

Для удобства жителей кварталов проектом дополнительно предлагается размещение остановок общественного транспорта. Их количество в границах проекта планировки составит 9 ед.

Объекты транспортного обслуживания

Существующее положение

В границах проекта планировки из объектов транспорта присутствуют гаражи боксового типа и наземные стоянки:

| квартал 1 | гаражи индивидуального транспорта - 15 машиномест, наземные стоянки личного транспорта - 50 машиномест |
| --- | --- |
| квартал 2 | наземные стоянки личного транспорта - 53 машиноместа |
| квартал 3 | наземные стоянки личного транспорта - 13 машиномест |
| квартал 5 | наземные стоянки личного транспорта - 47 машиномест |
| квартал 6 | наземные стоянки личного транспорта - 78 машиномест |
| квартал 7 | наземные стоянки личного транспорта - 160 машиномест. |

Кроме этого, часть автомобилей паркуются вдоль проездов.

В связи с тем, что в границах проектирования расположена многоквартирная жилая застройка без приквартирных участков на территории имеется потребность в местах хранения транспорта.

Уровень автомобилизации на сегодняшний день составляет порядка 200 автомобилей на 1000 жителей.

Потребное количество машиномест на момент разработки проекта планировки

| № п/п | Номер планировочного элемента | Количество проживающих, тыс. чел | Потребное количество машиномест | Имеющееся количество мест на парковках и в гаражах | Деффицит (-)/ профицит (+) в местах хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | квартал 1 | 1,4 | 280 | 65 | -215 |  |
| 2 | квартал 2 | 1,6 | 320 | 53 | -267 |  |
| 3. | квартал 3 | 2,0 | 400 | 13 | -387 |  |
| 4. | квартал 4 | 0,8 | 160 | - | -160 |  |
| 5. | квартал 5 | 1,6 | 320 | 47 | -273 |  |
| 6. | квартал 6 | 1,2 | 240 | 78 | -162 |  |
| 7. | квартал 7 | 1,6 | 320 | 160 | -160 |  |

Кроме жилых домов в границах проектирования расположены и объекты общественно-делового назначения и объекты обслуживания. В связи с ограниченностью территории стоянка транспорта происходит следующим образом: днем стоянки используются посетителями объектов обслуживания, вечером - жителями жилых домов.

Обслуживание и ремонт личного транспорта осуществляется за границами проектирования.

Проектные предложения

Проектом планировки предусмотрено размещение многоквартирной жилой застройки. Расчетный уровень обеспеченности населения личным транспортом принят (в соответствии с п.3.5.215 РНГП Республики Якутия) 243 автомобиля на 1000 жителей.

Таким образом, в границах проектирования сформировалась потребность в местах хранения транспорта жителями.

Потребное количество машиномест на расчетный срок

| № п/п | Номер планировочного элемента | Расчетное количество проживающих, тыс. чел | Потребное количество машиномест для постоянного хранения | Предусмотренное количество машиномест в границах квартала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | квартал 1 | 1,26 (в новых домах - 0,09) | 306 (для жителей новой застройки - 22) | 306 |  |
| 2 | квартал 2 | 1,90 (в новых домах - 0,95) | 462 (для жителей новой застройки - 231) | 300 |  |
| 3. | квартал 3 | 1,94 (в новых домах - 1,0) | 472 (для жителей новой застройки - 243) | 517 |  |
| 4. | квартал 4 | 0,97 (в новых домах - 0,76) | 236 (для жителей новой застройки - 185) | 509 (включая 125 машиномест в многоуровневом гараже) |  |
| 5. | квартал 5 | 2,25 (в новых домах – 1,18) | 547 (для жителей новой застройки - 287) | 560 |  |
| 6. | квартал 6 | 0,96 (в новых домах - 0,29) | 234 (для жителей новой застройки - 71) | 237 |  |
| 7. | квартал 7 | 1,78 (в новых домах - 0,8) | 433 (для жителей новой застройки - 195) | 686 |  |
| ИТОГО | 10,81 | 2629 (для жителей новой застройки - 1173) | 2969 |  |

Таким образом, в границах проекта планировки жители вновь размещаемой жилой застройки обеспечены местами хранения транспорта на 100%.

Расчет необходимого количества парковочных мест для вновь размещаемых объектов общественно-делового назначения выполнен в соответствие с таблицей 108 РНГП Республики Якутия. Расчетная таблица по местам хранения транспорта представлена ниже.

Потребное количество мест хранения транспорта при вновь размещаемых объектах общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование объекта (назначение) | Расчетная мощность объекта | Потребное количество машиномест на единицу мощности (в соответствие с РНГП Республики Якутия, таб.108) | Потребное количество машиномест на расчетную мощность объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| квартал 1 |
| 1 | Спортивно-тренажерные залы общего пользования | 60 мест | 9 машиномест на 100 мест | 6 |  |
| квартал 2 |
| 1 | Музей кимберлитов | 100 посетителей | 17 машиномест на 100 единовременных посетителей | 17 |  |
|  | Административное здание ОАО АК "АЛРОСА" | 50 работающих | 20 машиномест на 100 работающих | 10 |  |
| 2 | Столовая-закусочная | 50 мест | 15 машиномест на 100 мест | 8 |  |
| 3 | Административное здание | 20 работающих | 20 машиномест на 100 работающих | 4 |  |
| квартал 3 |
| 1 | Административное здание | 20 работающих | 20 машиномест на 100 работающих | 4 |  |
|  | Ресторан | 100 мест | 15 машиномест на 100 мест | 15 |  |
| 2 | Гостиница | 100 мест | 8 машиномест на 100 мест | 8 |  |
|  | Административное здание | 20 работающих | 20 машиномест на 100 работающих | 4 |  |
| 3 | Магазин смешанных товаров | 150 кв.м торговой площади | 7 машиномест на 100 кв.м торговой площади | 10 |  |
| 4 | Спортивно-тренажерный зал | 60 мест | 9 машиномест на 100 мест | 6 |  |
| 5 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с клубными помещениями и спортивно-тренажерный зал | 100 мест | 9 машиномест на 100 мест | 9 |  |
| 6 | Магазин | 500 кв.м торговой площади | 7 машиномест на 100 кв.м торговой площади | 35 |  |
| 7 | Детская школа искусств. Музыкальное отделение на 300 учащихся | 300 мест | по заданию на проектирование | - |  |
| 8 | Объединенный военный комиссариат г. Мирного | 25 работающих | 20 машиномест на 100 работающих | 5 |  |
| 9 | Нотариальная контора | 1 место | 20 машиномест на 100 работающих | 1 |  |
|  | Административное здание | 20 работающих | 20 машиномест на 100 работающих | 4 |  |
|  | Предприятие общественного питания | 100 мест | 15 машиномест на 100 мест | 15 |  |
|  | Мини-химчистка | 150 кг в смену | не нормируется | - |  |
| квартал 4 |
| 1 | Почтовое отделение | 1 объект | не нормируется | - |  |
| 2 | Банковское здание | 3 места | 20 машиномест на 100 работающих | 2 |  |
|  | Административное здание | 50 работающих | 20 машиномест на 100 работающих | 10 |  |
|  | Клуб | 400 мест | 15 машиномест на 100 мест | 60 |  |
| 3 | Административное здание | 30 работающих | 20 машиномест на 100 работающих | 6 |  |
| 4 | Административное здание | 20 работающих | 20 машиномест на 100 работающих | 4 |  |
| 5 | Спортивно-тренажерный зал | 60 мест | 9 машиномест на 100 мест | 6 |  |
|  | Магазины смешанных товаров | 200 кв.м торговой площади | 7 машиномест на 100 кв.м торговой площади | 14 |  |
|  | Предприятие общественного питания | 50 мест | 15 машиномест на 100 мест | 8 |  |
| квартал 5 |
| 1 | Магазины смешанных товаров | 120 кв.м торговой площади | 7 машиномест на 100 кв.м торговой площади | 9 |  |
| 2 | Аптека | 1 объект | не нормируется | - |  |
| квартал 6 |
| 1 | Магазины смешанных товаров | 200 кв.м торговой площади | 7 машиномест на 100 кв.м торговой площади | 14 |  |
|  | Магазины смешанных товаров | 200 кв.м торговой площади | 7 машиномест на 100 кв.м торговой площади | 14 |  |
| квартал 7 |
| 1 | Спортивный зал единоборств МУ ДО "ДЮСШ" МО "Мирнинский район" РС (Я) | 30 мест | 9 машиномест на 100 мест | 3 |  |
|  | Авиаклуб | 10 работающих | 20 машиномест на 100 работающих | 2 |  |
|  | Спортивно-тренажерный зал | 60 мест | 9 машиномест на 100 мест | 6 |  |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с клубными помещениями | 30 мест | 9 машиномест на 100 мест | 3 |  |
| 3 | Фуд-корт | 200 мест | 15 машиномест на 100 мест | 30 |  |
|  | Супермаркет | 1000 кв.м торговой площади | 7 машиномест на 100 кв.м торговой площади | 70 |  |
|  | Гостиница | 44 места | 8 машиномест на 100 мест | 4 |  |
| 4 | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 15 работающих | 20 машиномест на 100 работающих | 3 |  |
|  | Расчетно-кассовый центр центр оплаты населением услуг ЖКХ | 5 мест | 20 машиномест на 100 работающих | 1 |  |
|  | Центр социальной помощи семье и детям | 15 работающих | 20 машиномест на 100 работающих | 3 |  |
|  | Административное здание | 20 работающих | 20 машиномест на 100 работающих | 4 |  |

Проектом предусмотрено при каждом вновь размещаемом объекте общественно-делового назначения стоянки в соответствии с расчетом потребности в них.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

### 2.1.5. Благоустройство и озеленение

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений благоустройства территории является  ее озеленение.

Проектом предусмотрена непрерывная система озеленения проектируемой территории: озеленение улиц и территорий общего пользования, бульваров, проектируемых скверов.

Основные предлагаемые бульвары - это бульвар у проспекта Ленинградского с примыкающими проектируемыми зелеными уголками, а также бульвар по улице Ойунского.

На территории проекта планировки предлагаются детские игровые, спортивные площадки и площадки для отдыха взрослого населения для каждой группы домов. Все свободные от покрытий участки улиц рекомендуется благоустраивать зелеными насаждениями общего пользования. Для озеленения рекомендуется ассортимент деревьев и кустарников местных пород.

Проектом предлагается предусмотреть освещение улиц, парковок, подсветку фасадов зданий общественного назначения в темное время суток.

Таким образом, архитектурно-планировочные решения отражают целесообразность и удобство организации среды жизнедеятельности, содержат решения по формированию пространственной структуры проектируемой территории, системы транспортного обслуживания, системы инженерного обеспечения и благоустройства, системы социально-бытового обслуживания населения.

### 2.1.6 Вертикальная планировка и планируемое развитие системы инженерно-технического обеспечения

### 2.1.6.1 Вертикальная планировка

Территория проекта планировки имеет спокойный и ровный рельеф с отметками от 350,0 до 364,0. Территория проектирования общий уклон в южную часть проекта.

Для обеспечения отвода дождевых и талых вод с территории проектирования, проектом предлагается устроить закрытую систему ливневой канализации. Очистные сооружения необходимо разместить за границами проектирования.

Общая протяженность ливневых коллекторов 2,9 км. В местах пересечения водоотводными лотками улиц и проездов предусмотрено устройство водопропускных труб в количестве.

Основные решения в части вертикальной планировки и инженерной подготовки территории проекта планировки отображены на Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки планируемой территории.

### 2.1.6.2 Электроснабжение

В настоящее время на территории проекта планировки расположены сети 10(6) и 0,4 кВ и ТП 10(6)/0,4 кВ.

С учетом точечной застройки территории и ожидаемого роста присоединяемых мощностей, предусматриваются на расчетный срок следующие мероприятия, направленные на бесперебойное электроснабжение потребителей проектируемой общественно-деловой и жилой застройки:

строительство линии электропередачи 10 кВ протяженностью 0,3 км, для подключения проектируемых трансформаторных подстанций (далее - ТП) 10(6)/0,4 кВ;

строительство 2х ТП 10(6)/0,4 кВ для электроснабжения новых потребителей административной и жилой застройки в 5 и 7 мкр, различной мощностью трансформаторного оборудования;

в связи с увеличением нагрузки, а также моральным и физическом износе оборудования, предусмотрена реконструкция действующих 5-ти трансформаторных подстанций, расположенных в 2, 3, 6 и 7 мкр, с установкой более мощных трансформаторов;

строительство КЛ 0,4 кВ, общей протяженность 4,3 км для подключения проектируемых потребителей.

Передача электрической мощности потребителям осуществляется непосредственно от проектируемых и существующих трансформаторных подстанций ТП-10(6)/0,4 кВ по и воздушным и кабельным распределительным электрическим сетям напряжением 0,4 кВ. Тип проводов и сечение, марку опор, схему включения новых  ТП 10(6)/0,4 уточнить на стадии рабочего проектирования.

На территории проекта планировки  находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам II категории.

Расчет  электрических нагрузок проводился по удельной расчетной электрической нагрузке индивидуальных жилых домов на  основании раздела 2 (Изменённая редакция, Изм. 1999) РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» Таблица 2.1.1.1 (дополнительная).

Расчет электрических нагрузок

| № п/п | Наименование здания | Этаж-ность | Площадь общая | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка | 5-12 | 237046 | 4437,50 |
| 2 | Центр подготовки кадров ОАО АК "АЛРОСА" | 1 | 274 | 11,84 |
| 3 | АБК Управления связи треста "Алмазавтоматика" | 2 | 971 | 41,95 |
| 4 | Мирнинская поисково-спасательная база - обособленное подразделение ФКУ "ДАПСЦ" |  |  |  |
| 5 | Административное здание ОАО АК "АЛРОСА" | 4 | 3923 | 169,47 |
| 6 | Банковский павильон, совмещенный с теплым остановочным пунктом | 1 | 169 | 7,30 |
| 7 | Актовый зал | 3 | 1181 | 51,02 |
| 8 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" | 3 | 1834 | 79,23 |
| 9 | Учебный корпус | 3 | 1452 | 62,73 |
| 10 | Спортивный зал | 1 | 141 | 6,09 |
| 11 | Административное здание АК "АЛРОСА" (ПАО) | 5 | 3238 | 79,23 |
| 12 | Музей кимберлитов |  |  |  |
| 13 | Магазин смешанных товаров | 1 | 127 | 5,49 |
| 14 | ЖЭУ №1 | 1 | 255 | 11,02 |
| 15 | Детский сад АНДОО "Алмазик" | 2 | 968 | 41,82 |
| 16 | Администрация МО "Город Мирный" | 3 | 1428 | 61,69 |
| 17 | Гостиница Гостевой дом "Вилюй" | 4 | 3233 | 139,67 |
| 18 | Нотариальная контора |  |  |  |
| 19 | Отделение САХАКРЕДИТБАНК |  |  |  |
| 20 | Предприятие общественного питания |  |  |  |
| 21 | Аптека |  |  |  |
| 22 | Отделение ОАО «Алмазэргиэнбанк» |  |  |  |
| 23 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  |
| 24 | Столовая-закусочная | 5 | 1024 | 44,24 |
| 25 | Магазин смешанных товаров | 1 | 182 | 7,86 |
| 26 | Административное здание | 3 | 1594 | 68,86 |
| 27 | Ресторан |  |  |  |
| 28 | Гостиница | 3 | 1207 | 52,14 |
| 29 | Административное здание |  |  |  |
| 30 | Магазин смешанных товаров | 2 | 1062 | 45,88 |
| 31 | Спортивно-тренажерный зал общего ползования | 1 | 132 | 5,70 |
| 32 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с клубными помещениями |  |  |  |
| 33 | Магазин смешанных товаров | 1 | 142 | 6,13 |
| 34 | Предприятие общественного питания | 1 | 410 | 17,71 |
| 35 | Предприятие общественного питания | 1 | 134 | 5,79 |
| 36 | Административное здание | 4 | 1555 | 67,18 |
| 37 | Магазин смешанных товаров | 1 | 42 | 1,81 |
| 38 | Отделение ОАО "Восточный экспресс банк" | 4 | 1424 | 61,52 |
| 39 | Почтовое отделение | 3 | 650 | 28,08 |
| 40 | Административное здание | 3 | 756 | 32,66 |
| 41 | Клуб |  |  |  |
| 42 | Банк |  |  |  |
| 43 | МУК "Межпоселенческое информационно-библиотечная система" МО "Мирнинский район" | 2 | 1424 | 61,52 |
| 44 | Детский сад-ясли | 3 | 1622 | 70,07 |
| 45 | Детская школа искусств. Музыкальное отделение на 300 учащихся | 3 | 1594 | 68,86 |
| 46 | Объединенный военный комиссариат г. Мирного | 3 | 1274 | 55,04 |
| 47 | ПТ "Инжиниринговая компания Якутпроект-Мирный и компания" | 4 | 1024 | 44,24 |
| 48 | Административное здание | 1 | 257 | 10,67 |
| 49 | Нотариальная контора |  |  |  |
| 50 | Предприятие общественного питания |  |  |  |
| 51 | Мини-химчистка |  |  |  |
| 52 | Административное здание | 3 | 833 | 35,99 |
| 53 | Административное здание | 3 | 996 | 43,03 |
| 54 | Ботуобинская ГРЭ ОАО АК "АЛРОСА" | 2 | 1349 | 58,28 |
| 55 | Спортивно-тренажерный зал общего пользования | 1 | 226 | 9,76 |
| 56 | Магазин смешанных товаров |  |  |  |
| 57 | Предприятие общественного питания |  |  |  |
| 58 | Центр социальной помощи семье и детям | 3 | 2750 | 118,80 |
| 59 | Расчетно-кассовый центр центр оплаты населением услуг ЖКХ |  |  |  |
| 60 | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |  |  |  |
| 61 | Административное здание |  |  |  |
| 62 | МБ ДОУ Детский сад №6 "Березка" | 3 | 2385 | 103,03 |
| 63 | Магазин смешанных товаров | 1 | 202 | 8,73 |
| 64 | Магазин смешанных товаров | 5 | 1872 | 80,87 |
| 65 | Административное здание Мирнинского ГОКа. Западно-Якутский отдел Ростехнадзора по РС(Я) | 4 | 1987 | 85,84 |
| 66 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением английского языка" | 3 | 7776 | 335,92 |
| 67 | ДОУ Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей №54 «Белоснежка» | 3 | 1661 | 71,76 |
| 68 | ДОУ Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №3 «Золотой ключик» | 3 | 1658 | 71,63 |
| 69 | МБОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Мирного (музыкальное отделение) | 2 | 1186 | 51,24 |
| 70 | Административное здание | 2 | 1413 | 61,04 |
| 71 | Магазин смешанных товаров | 4 | 3216 | 138,93 |
| 72 | Аптека |  |  |  |
| 73 | Магазин смешанных товаров |  |  |  |
| 74 | Отделение Банк Хоум Кредит. Отделение ОАО АКБ «РОСБАНК» |  |  |  |
| 75 | Стоматологическая клиника ООО "Улыбка" |  |  |  |
| 76 | Парикмахерская |  |  |  |
| 77 | Авиаклуб | 3 | 1810 | 78,19 |
| 78 | Спортивный зал единоборств МУ ДО "ДЮСШ" МО "Мирнинский район" РС (Я) |  |  |  |
| 79 | Спортивно-тренажерный зал общего пользования |  |  |  |
| 80 | Административное здание ОАО АК "Якутскэнерго" Мирнинское отделение Энергосбыта | 3 | 1207 | 52,14 |
| 81 | Магазин смешанных товаров | 1 | 154 | 6,65 |
| 82 | Предприятие общественного питания | 1 | 169 | 7,30 |
| 83 | Магазин смешанных товаров | 1 | 169 | 7,30 |
| 84 | Магазин смешанных товаров | 1 | 103 | 4,45 |
| 85 | МУП "Городской рынок" | 1 | 922 | 39,83 |
| 86 | Рынок "Юбилейный" | 1 | 3053 | 131,89 |
| 87 | Прокуратура г. Мирного | 2 | 576 | 24,88 |
| 88 | Гостиница | 7 | 13726 | 592,96 |
| 89 | Супермаркет |  |  |  |
| 90 | Фуд-корт |  |  |  |
| 91 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с клубными помещениями | 3 | 4423 | 191,07 |
| 92 | Дворец спорта "Кимберлит" КСК АК "АЛРОСА" | 2 | 7496 | 323,83 |
| 93 | Предприятие общественного питания | 1 | 1456 | 62,90 |
| 94 | Магазин смешанных товаров | 1 | 42 | 1,81 |
| 95 | Магазин смешанных товаров | 91 | 650 | 28,08 |
| 96 | ГУДО "Школа бизнеса г. Мирного" | 2 | 10541 | 151,30 |
| 97 | Магазин смешанных товаров | 1 | 374 | 16,16 |
| 98 | Аптека | 1 | 296 | 12,79 |
| 99 | Магазин смешанных товаров | 1 | 326 | 14,08 |
| ИТОГО | 8984,44 |

Примечание: электрическая нагрузка для существующих потребителей получены расчетным путем и может не совпадать с ТУ, выданные при подключении.

Таким образом, для обеспечения электроэнергией проектируемых потребителей, проектом планировки предусматривается размещение следующих объектов местного значения:

трансформаторные подстанции – 7 объектов;

линии электропередачи напряжением 10 кВ – 0,3 км;

линии электропередачи напряжением 0,4 кВ – 4,3 км.

### 2.1.6.3 Водоснабжение

В настоящее время на территории проекта планировки все существующие здания обеспечены водоснабжением в полном объеме.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектом планировки предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения:

прокладка вводов от существующих кольцевых водопроводных сетей, до планируемых зданий;

перекладка участков сети водоснабжения, попадаемых под планируемую застройку;

Материал проектируемой водопроводной сети – сталь марки 09Г2С, общей протяженностью 1,7 км. Сеть прокладывается в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Учитывая условия вечной мерзлоты на территории проекта планировки, выбранный способ прокладки сети – в полупроходных каналах, с теплоизоляцией труб материалами типа URSA с покровным слоем из тонколистовой оцинкованной стали. Фасонные части и арматура подлежат теплоизоляции фольгоизолом. Для предотвращения замерзания воды в трубопроводах в зимний период прокладка сетей водоснабжения предусматривается совместно с тепловыми сетями, а на участках без тепловых сетей - с электрообогревом труб саморегулируемым греющим кабелем.

При расчете общего водопотребления планируемой территории, в связи с отсутствием данных о детальном водозаборе на данной стадии проектирования, учтено примечание 4 таблицы 1 СП 31.13330.2012 – количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды планировочных кварталов. Расчетный расход воды в сутки наибольшего потребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.мах=1,3.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды планируемых потребителей представлен ниже.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопот-ребления, л/сут* ед.изм. | Количество потребляемой воды, м3/сут | Количество потребляемой воды, м3/ч (л/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qсут.ср | Qсут.макс | Qч.макс |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением | 280 | 2746,52 | 3570,48 | 520,69 (144,64) |
| 2 | Расход воды на полив территории (общее) | 50 | 490,45 | 637,59 | 92,98 (25,83) |
| 3 | Неучтенные расходы 10% (общее) | - | 323,70 | 420,81 | 61,37 (17,05) |
| Итого | 4628,88 | 675,04 (187,52) |

Максимальное суточное водопотребление планируемых объектов на территории составит 4628,88 м3/сут.

Противопожарные мероприятия

Проектом предусмотрены противопожарные мероприятия согласно требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования противопожарной безопасности». Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно питьевого и противопожарного) с оптимальной скоростью. Для возможности наружного пожаротушения зданий и сооружений, вдоль автомобильных дорог на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты. Расстояние от края проезжей части до гидрантов не более 2,5 м до края проезжей части, но не ближе 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства. Местоположение пожарных гидрантов уточняется на стадии выполнения рабочей документации для системы водоснабжения.

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1. Расчетное время тушения одного пожара составляет 3 часа.

Расход воды на пожаротушение в соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009 принят равным 25 л/с.

Таким образом, для обеспечения территории централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство участков водопроводных сетей, общей протяженностью 1,7 м;

Выполнение  на территории вышеперечисленных мероприятий позволит:

обеспечить водоснабжение вновь вводимых объектов капитального строительства;

обеспечить планируемых потребителей требуемым количеством питьевой воды, качество которой соответствует санитарным нормам;

обеспечить соблюдение противопожарных мероприятий и норм;

- повысить надежность и эффективность функционирования системы водоснабжения.

Детальный расчет водопотребления и водоотведения на хозяйственно-питьевые нужды проектируемых объектов планируемого квартала № 5 представлен в таблице ниже.

Расчётные показатели водопотребления и  водоотведения (квартал №5)

| №п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Кол во | Водопотребление | Водоотведение | Безвоз вратные потери м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма потр. л/сут | Суточ. расход м3/сут | Норма отвед. л/сут. | Суточ. расход м3/сут. |  | В септик, жиже- сборник м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением | чел | 1182 | 280 | 330,9 | 280 | 330,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 330,9 |  | 330,9 |  |  |
|  | Непредвиденные потребители по ПП | % | 10 |  | 33,0 |  | 33,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 363,9 |  | 363,9 |  |  |

### 2.1.6.4 Водоотведение

В настоящее время на территории проекта планировки, все существующие здания канализованы в полном объеме.

В настоящее время на территории проекта планировки, все существующие здания канализованы в полном объеме.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоотведения.

прокладка участков безнапорных сетей хозяйственно-бытовой канализации, общей протяженностью 1,9 км от планируемых зданий до существующих сетей;

перекладка участков сети водоотведения, попадаемых под планируемую застройку;

Централизованным водоотведением предлагается обеспечить общественную и жилую застройку планируемой территории.

Материал проектируемых канализационных сетей – сталь марки 09Г2С. Трубопроводы прокладываются в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СниП 2.04.03-85» и СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Учитывая условия вечной мерзлоты на территории проекта планировки, выбранный способ прокладки сети – в полупроходных каналах с теплоизоляцией фульгоизолом. Проектируемая сеть водоотведения отводит сточные воды в магистральный коллектор бытовой канализации, в логу «Безымянный». В месте присоединения предусматривается колодец-гаситель напора.

Расчетное удельное (среднесуточное) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.5.1.1 СП 32.13330.2012.

Ввиду отсутствия канализационных коллекторов на планируемой территории, предлагается подключение проектируемых сетей за границей планировки к ближайшему из возможных трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации.

Расчет водоотведения планируемой территории представлен ниже.

### Расчет водоотведения

| № п/п | Наименование водопотребителей | Количество потребляемой воды, м3/сут | Количество потребляемой воды, м3/час (л/с) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qсут.ср | Qсут.макс | Qч.макс |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением | 2746,52 | 3570,48 | 520,69 (144,64) |
| 3 | Неучтенные расходы 10% (общее) | 274,65 | 357,05 | 52,07 (14,46) |
| Итого | 3021,17 | 3927,53 | 572,76 (159,10) |

Расчетный объём хозяйственно-бытовых сточных вод планируемых объектов на рассматриваемой территории составляет 3927,53 м3/сут (из них 363,9 м3/сут – планируемый квартал №5).

Таким образом, для обеспечения территории централизованной системой водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство самотечных канализационных коллекторов, общей протяженностью 1,9 км;

Выполнение  на территории вышеперечисленных мероприятий позволит:

обеспечить возможность подключения к системе водоотведения вновь вводимых объектов капитального строительства;

повысить надежность и эффективность функционирования системы водоотведения.

### 2.1.6.5 Теплоснабжение

В настоящее время на территории проекта планировки все существующие здания обеспечены теплоснабжением в полном объеме.

Таким образом, для организации централизованного теплоснабжения потребителей предусматриваются следующие мероприятия:

прокладка участков сетей теплоснабжения, общей протяженностью 1,6 км в двухтрубном исполнении от планируемых зданий до существующих сетей;

перекладка участков сетей теплоснабжения, попадаемых под планируемую застройку;

устройство ИТП у потребителей.

Для расчета тепловых нагрузок климатические данные приняты в соответствии с СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*»:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 54°С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 20,6°С;

продолжительность отопительного периода – 256 дней.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Результаты расчёта приведены ниже.

Расчетные тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование здания | Этаж-ность | Площадь общая | Теплопотребление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Централизованное теплоснабжение |
| 1 | Жилая застройка | 5-12 | 237046 | 19,716 | - | 5,885 | 25,601 |
| 2 | Центр подготовки кадров ОАО АК "АЛРОСА" | 1 | 274 | 0,022 | 0,005 | 0,003 | 0,030 |
| 3 | АБК Управления связи треста "Алмазавтоматика" | 2 | 971 | 0,078 | 0,016 | 0,005 | 0,104 |
| 4 | Мирнинская поисково-спасательная база - обособленное подразделение ФКУ "ДАПСЦ" |  |  |  |  | 0,005 |  |
| 5 | Административное здание ОАО АК "АЛРОСА" | 4 | 3923 | 0,263 | 0,053 | 0,039 | 0,355 |
| 6 | Банковский павильон, совмещенный с теплым остановочным пунктом | 1 | 169 | 0,013 | 0,003 | 0,002 | 0,018 |
| 7 | Актовый зал | 3 | 1181 | 0,081 | 0,054 | 0,005 | 0,140 |
| 8 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" | 3 | 1834 | 0,132 | 0,030 | 0,048 | 0,210 |
| 9 | Учебный корпус | 3 | 1452 | 0,104 | 0,024 | 0,012 | 0,140 |
| 10 | Спортивный зал | 1 | 141 | 0,009 | 0,006 | 0,004 | 0,019 |
| 11 | Административное здание АК "АЛРОСА" (ПАО) | 5 | 3238 | 0,220 | 0,078 | 0,003 | 0,302 |
| 12 | Музей кимберлитов |  |  |  |  | 0,001 |  |
| 13 | Магазин смешанных товаров | 1 | 127 | 0,009 | - | 0,002 | 0,011 |
| 14 | ЖЭУ №1 | 1 | 255 | 0,020 | 0,004 | 0,003 | 0,027 |
| 15 | Детский сад АНДОО "Алмазик" | 2 | 968 | 0,071 | 0,021 | 0,049 | 0,141 |
| 16 | Администрация МО "Город Мирный" | 3 | 1428 | 0,117 | 0,024 | 0,014 | 0,155 |
| 17 | Гостиница Гостевой дом "Вилюй" | 4 | 3233 | 0,260 | 0,647 | 0,037 | 1,156 |
| 18 | Нотариальная контора |  |  |  |  | 0,037 |  |
| 19 | Отделение САХАКРЕДИТБАНК |  |  |  |  | 0,005 |  |
| 20 | Предприятие общественного питания |  |  |  |  | 0,005 |  |
| 21 | Аптека |  |  |  |  | 0,089 |  |
| 22 | Отделение ОАО «Алмазэргиэнбанк» |  |  |  |  | 0,005 |  |
| 23 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  |  | 0,071 |  |
| 24 | Столовая-закусочная | 5 | 1024 | 0,067 | 0,134 | 0,114 | 0,315 |
| 25 | Магазин смешанных товаров | 1 | 182 | 0,012 | - | 0,003 | 0,015 |
| 26 | Административное здание | 3 | 1594 | 0,130 | 0,206 | 0,008 | 0,573 |
| 27 | Ресторан |  |  |  |  | 0,229 |  |
| 28 | Гостиница | 3 | 1207 | 0,099 | 0,021 | 0,096 | 0,222 |
| 29 | Административное здание |  |  |  |  | 0,006 |  |
| 30 | Магазин смешанных товаров | 2 | 1062 | 0,073 | - | 0,005 | 0,078 |
| 31 | Спортивно-тренажерный зал общего ползования | 1 | 132 | 0,009 | 0,006 | 0,002 | 0,019 |
| 32 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с клубными помещениями |  |  |  |  | 0,002 |  |
| 33 | Магазин смешанных товаров | 1 | 142 | 0,010 | - | 0,002 | 0,012 |
| 34 | Предприятие общественного питания | 1 | 410 | 0,026 | 0,052 | 0,080 | 0,158 |
| 35 | Предприятие общественного питания | 1 | 134 | 0,009 | 0,017 | 0,026 | 0,052 |
| 36 | Административное здание | 4 | 1555 | 0,128 | 0,027 | 0,016 | 0,171 |
| 37 | Магазин смешанных товаров | 1 | 42 | 0,003 | - | 0,001 | 0,004 |
| 38 | Отделение ОАО "Восточный экспресс банк" | 4 | 1424 | 0,117 | 0,025 | 0,014 | 0,156 |
| 39 | Почтовое отделение | 3 | 650 | 0,053 | 0,011 | 0,007 | 0,071 |
| 40 | Административное здание | 3 | 756 | 0,062 | 0,035 | 0,003 | 0,111 |
| 41 | Клуб |  |  |  |  | 0,010 |  |
| 42 | Банк |  |  |  |  | 0,001 |  |
| 43 | МУК "Межпоселенческое информационно-библиотечная система" МО "Мирнинский район" | 2 | 1424 | 0,096 | 0,065 | 0,002 | 0,163 |
| 44 | Детский сад-ясли | 3 | 1622 | 0,120 | 0,035 | 0,071 | 0,226 |
| 45 | Детская школа искусств. Музыкальное отделение на 300 учащихся | 3 | 1594 | 0,112 | 0,032 | 0,008 | 0,152 |
| 46 | Объединенный военный комиссариат г. Мирного | 3 | 1274 | 0,104 | 0,022 | 0,013 | 0,139 |
| 47 | ПТ "Инжиниринговая компания Якутпроект-Мирный и компания" | 4 | 1024 | 0,084 | 0,018 | 0,010 | 0,112 |
| 48 | Административное здание | 1 | 257 | 0,021 | 0,033 | 0,001 | 0,510 |
| 49 | Нотариальная контора |  |  |  |  | 0,001 |  |
| 50 | Предприятие общественного питания |  |  |  |  | 0,229 |  |
| 51 | Мини-химчистка |  |  |  |  | 0,225 |  |
| 52 | Административное здание | 3 | 833 | 0,068 | 0,014 | 0,008 | 0,090 |
| 53 | Административное здание | 3 | 996 | 0,081 | 0,017 | 0,010 | 0,108 |
| 54 | Ботуобинская ГРЭ ОАО АК "АЛРОСА" | 2 | 1349 | 0,109 | 0,023 | 0,014 | 0,146 |
| 55 | Спортивно-тренажерный зал общего пользования | 1 | 226 | 0,015 | 0,029 | 0,015 | 0,179 |
| 56 | Магазин смешанных товаров |  |  |  |  | 0,006 |  |
| 57 | Предприятие общественного питания |  |  |  |  | 0,114 |  |
| 58 | Центр социальной помощи семье и детям | 3 | 2750 | 0,225 | 0,047 | 0,005 | 0,298 |
| 59 | Расчетно-кассовый центр центр оплаты населением услуг ЖКХ |  |  |  |  | 0,005 |  |
| 60 | Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |  |  |  |  | 0,005 |  |
| 61 | Административное здание |  |  |  |  | 0,011 |  |
| 62 | МБ ДОУ Детский сад №6 "Березка" | 3 | 2385 | 0,158 | 0,047 | 0,057 | 0,685 |
| 63 | Магазин смешанных товаров | 1 | 202 | 0,014 | - | 0,003 | 0,017 |
| 64 | Магазин смешанных товаров | 5 | 1872 | 0,114 | 0,028 | 0,006 | 0,154 |
| 65 | Административное здание Мирнинского ГОКа. Западно-Якутский отдел Ростехнадзора по РС(Я) | 4 | 1987 | 0,164 | 0,034 | 0,020 | 0,218 |
| 66 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением английского языка" | 3 | 7776 | 0,473 | 0,100 | 0,044 | 0,617 |
| 67 | ДОУ Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей №54 «Белоснежка» | 1661 | 3 | 0,123 | 0,036 | 0,077 | 0,236 |
| 68 | ДОУ Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №3 «Золотой ключик» | 1658 | 3 | 0,123 | 0,036 | 0,077 | 0,236 |
| 69 | МБОУ ДОД "Детская школа искусств" г. Мирного (музыкальное отделение) | 2 | 1186 | 0,084 | 0,019 | 0,006 | 0,109 |
| 70 | Административное здание | 2 | 1413 | 0,114 | 0,024 | 0,014 | 0,152 |
| 71 | Магазин смешанных товаров | 4 | 3216 | 0,234 | 0,528 | 0,024 | 0,848 |
| 72 | Аптека |  |  |  |  | 0,002 |  |
| 73 | Магазин смешанных товаров |  |  |  |  | 0,016 |  |
| 74 | Отделение Банк Хоум Кредит. Отделение ОАО АКБ «РОСБАНК» |  |  |  |  | 0,011 |  |
| 75 | Стоматологическая клиника ООО "Улыбка" |  |  |  |  | 0,010 |  |
| 76 | Парикмахерская |  |  |  |  | 0,023 |  |
| 77 | Авиаклуб | 3 | 1810 | 0,110 | 0,077 | 0,014 | 0,231 |
| 78 | Спортивный зал единоборств МУ ДО "ДЮСШ" МО "Мирнинский район" РС (Я) |  |  |  |  | 0,015 |  |
| 79 | Спортивно-тренажерный зал общего пользования |  |  |  |  | 0,015 |  |
| 80 | Административное здание ОАО АК "Якутскэнерго" Мирнинское отделение Энергосбыта | 3 | 1207 | 0,099 | 0,021 | 0,012 | 0,132 |
| 81 | Магазин смешанных товаров | 1 | 154 | 0,010 | - | 0,002 | 0,012 |
| 82 | Предприятие общественного питания | 1 | 169 | 0,012 | 0,024 | 0,032 | 0,068 |
| 83 | Магазин смешанных товаров | 1 | 169 | 0,015 | - | 0,003 | 0,018 |
| 84 | Магазин смешанных товаров | 1 | 103 | 0,007 | - | 0,002 | 0,009 |
| 85 | МУП "Городской рынок" | 1 | 922 | 0,062 | - | 0,043 | 0,105 |
| 86 | Рынок "Юбилейный" | 1 | 3053 | 0,179 | 0,043 | 0,044 | 0,266 |
| 87 | Прокуратура г. Мирного | 2 | 576 | 0,047 | 0,010 | 0,006 | 0,063 |
| 88 | Гостиница | 7 | 13726 | 1,128 | 1,566 | 0,042 | 3,222 |
| 89 | Супермаркет |  |  |  |  | 0,029 |  |
| 90 | Фуд-корт |  |  |  |  | 0,457 |  |
| 91 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с клубными помещениями | 3 | 4423 | 0,245 | 0,163 | 0,020 | 0,428 |
| 92 | Дворец спорта "Кимберлит" КСК АК "АЛРОСА" | 2 | 7496 | 0,411 | 0,274 | 0,187 | 0,872 |
| 93 | Предприятие общественного питания | 1 | 1456 | 0,095 | 0,190 | 0,277 | 0,562 |
| 94 | Магазин смешанных товаров | 1 | 42 | 0,003 | - | 0,001 | 0,004 |
| 95 | Магазин смешанных товаров | 91 | 650 | 0,039 | 0,009 | 0,003 | 0,051 |
| 96 | ГУДО "Школа бизнеса г. Мирного" | 2 | 10541 | 0,871 | 0,182 | 0,003 | 1,056 |
| 97 | Магазин смешанных товаров | 1 | 374 | 0,025 | - | 0,006 | 0,031 |
| 98 | Аптека | 1 | 296 | 0,017 | 0,004 | 0,002 | 0,023 |
| 99 | Магазин смешанных товаров | 1 | 326 | 0,021 | - | 0,005 | 0,026 |
| ИТОГО | 27,945 | 5,249 | 9,317 | 42,511 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд источников тепла, утечек и тепловых потерь в сетях.

Суммарная расчетная тепловая нагрузка общественно-деловой и жилой застройки территории проекта планировки 42,511 Гкал/час (299293 Гкал/год).

Материал проектируемой теплотрассы – сталь марки 09Г2С, в тепловой, пенополиуретановой изоляции. Способ прокладки – подземный в полупроходных каналах. Компенсация температурных расширений решается в местах поворота сети и, на прямых участках, П-образными компенсаторами. Трубопроводы теплоснабжения прокладываются в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой ППУ изоляции, использование современных методов компенсации тепловых удлинений, установка приборов учета тепла.

Таким образом, для обеспечения потребителей централизованным теплоснабжением территории проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

строительство тепловых сетей от точки подключения к существующей сети теплоснабжения, до зданий-потребителей тепловой энергии, расположенных в границах проектирования, общей протяженностью 1,7 км

Выполнение на территории проекта планировки вышеперечисленных мероприятий позволит:

обеспечить развитие системы теплоснабжения;

повысить надежность и эффективность функционирования системы теплоснабжения;

обеспечить возможность подключения к централизованной системе теплоснабжения вновь вводимых объектов капитального строительства;

снизить долю потерь тепловой энергии при транспортировке;

обеспечить мероприятия по автоматизации, диспетчеризации и учета отпуска тепловой энергии.

### 2.1.6.5 Газоснабжение

Территория проекта планировки не газифицирована. Мероприятий по развитию системы газоснабжения не предусмотрены.

### 2.1.6.6 Связь и информатизация

Настоящим проектом предлагается развитие инфраструктуры связи. Развитие отрасли характеризуется высоким уровнем внедрения современных телекоммуникационных технологий, обеспечивающих постоянно возрастающие скорости передачи информации и требуемое качество обслуживания, и сопровождается увеличением объема оказываемых услуг населению. Главная цель развития отрасли связи заключается в наиболее полном удовлетворении потребностей населения в коммуникационных услугах на основе формирования единого информационно-телекоммуникационного пространства населенного пункта. Создание единого информационного пространства проводится в рамках выполнения «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации» утвержденной  Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г., № Пр-212 уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий  100 %  в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса. В рамках проекта планировки, предлагаются строительство сетей связи с оказанием широкого спектра услуг.

Для подключения потребителей проектной жилой застройки предусмотрено:

строительство сетей связи до проектируемых объектов.

Дальнейшими основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса будут являться:

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая услуги "Интернета";

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Требуемая номерная емкость составит 5184 абонентских номера.

Расчет необходимой номерной емкости телефонной связи общего пользования представлен ниже.

Расчет необходимой номерной емкости телефонной связи общего пользования

| Вид застройки | Емкость телефонной сети общего пользования, номеров |
| --- | --- |
| Жилая застройка | 4320 |
| Административная застройка | 864 |
| Итого | 5184 |

# III. ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

# (планировочный квартал №5)

В данном планировочном квартале предусматривается строительство жилых зданий, данные по которым приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Количественные характеристики | Зона размещения объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты местного значения в области жилищного строительства |
| I очередь |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | г.Мирный | Характеристики объекта определяются посредством разработки проектной документации/ Зоны с особыми условиями использования – не устанавливаются | 3-этажный; 35-квартирный (инд. проект); | ЖМ – зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | г.Мирный | Характеристики объекта определяются посредством разработки проектной документации/ Зоны с особыми условиями использования – не устанавливаются | 3-этажный; 71-квартирный (инд. проект); | ЖМ – зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | г.Мирный | Характеристики объекта определяются посредством разработки проектной документации/ Зоны с особыми условиями использования – не устанавливаются | 3-этажный; 36-квартирный (инд. проект); | ЖС – зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
| 10 | Многоквартирный жилой дом | г.Мирный | Характеристики объекта определяются посредством разработки проектной документации/ Зоны с особыми условиями использования – не устанавливаются | 3-этажный; 36-квартирный (инд. проект); | ЖС – зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | г.Мирный | Характеристики объекта определяются посредством разработки проектной документации/ Зоны с особыми условиями использования – не устанавливаются | 9-этажный; 72-квартирный (инд. проект); | ЖЭ – зона застройки многоэтажными жилыми домами |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | г.Мирный | Характеристики объекта определяются посредством разработки проектной документации/ Зоны с особыми условиями использования – не устанавливаются | 9-этажный; 72-квартирный (инд. проект); | ЖЭ – зона застройки многоэтажными жилыми домами |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | г.Мирный | Характеристики объекта определяются посредством разработки проектной документации/ Зоны с особыми условиями использования – не устанавливаются | 9-этажный; 72-квартирный (инд. проект); | ЖЭ – зона застройки многоэтажными жилыми домами |
| Объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры |
| I очередь |
| Электроснабжение |
| 1 | КЛ – 0,4 кВ | г.Мирный (на территории проекта планировки) | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Длина – 10254 м; | Линейный объект |
| 2 | КЛ – 10 кВ | г.Мирный (на территории проекта планировки) | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Длина – 667 м; линейный объект | Линейный объект |
| Водоснабжение |
| 1 | Сети водоснабжения | г.Мирный (на территории проекта планировки) | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Длина – 220 м; ПЭ, д-110мм; линейный объект | Линейный объект |
| Водоотведение |
| 1 | Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации | г.Мирный (на территории проекта планировки) | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Длина – 227 м; ПЭ, д-160мм; линейный объект | Линейный объект |
| Теплоснабжение |
| 1 | Сети теплоснабжения | г.Мирный (на территории проекта планировки) | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Длина – 140 м; ПЭ, д-90мм; линейный объект | Линейный объект |

Зоны размещения объектов капитального строительства в границах проектируемой территории определены в соответствии учетом проведенного анализа территории в границах проектирования.

# IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий",  чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

## 4.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

| п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические явления и процессы |
| 1.1 | Оползень, обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород, |
|  |  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности Динамическое механическое давление смещенных масс |
| 1.2 | Переработка берегов (изменение очертания береговой линии водотока под воздействием воды) | Гидродинамический | Удар волны. Размывание (разрушение) грунтов Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  |  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 | Наводнение, половодье, паводок | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер (ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.4 | Град | Динамический | Удар |
| 3.5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |

В соответствии  с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» возможные  на территории города Мирный природные чрезвычайные ситуации представлены ниже.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

Мероприятия по защите от опасных природных факторов предусматривают:

Защиту от землетрясений

Для г. Мирный, расположенного в районе с сейсмичностью 8 баллов, при размещении и выборе этажности жилых и общественных зданий учитываются требования СНиП II-7-81 и СН 429-71.

## 4.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- потенциально опасные объекты;

- аварии на транспорте при перевозке опасных грузов;

- чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.

4.2.1. Потенциально опасные объекты

4.2.1. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов:

Автомобильный транспорт

Автодороги на указанной территории не входят в перечень автомобильных дорог с высокой вероятностью возникновения ДТП.

Железнодорожный транспорт

На территории планировки отсутствуют объекты железнодорожного транспорта.

4.2.2. Аварии на потенциально-опасных объектах

#### Аварии на химически опасных объектах

Территория планировки расположена вне зоны возможного воздействия химически опасных объектов.

#### Аварии на радиационно-опасных объектах

Рисков возникновения ЧС на радиационно опасных объектах нет, в связи с их отсутствием.

#### Аварии на радиационно-опасных объектах

На территории проекта планировки пожароопасные и взрывоопасные объекты отсутствуют.

#### Аварии на биологически-опасных объектах

Рисков возникновения ЧС на биологически опасных объектах нет в связи с их отсутствием.

Риск возникновения ЧС, связанный с обрушением зданий, сооружений, пород

Риск возникновения ЧС, связанный с обрушением зданий, сооружений, пород маловероятен и не рассматривается из-за отсутствия данного события по многолетним наблюдениям.

## 4.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. В связи с тем, что с северо-запада проектируемая территория окружена лесом, имеется угроза пожаров.

В соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

На территории проекта планировки предусматриваются следующие  противопожарные мероприятия

- организация своевременной очистки территории населенного пункта от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- устройство и соблюдение противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и строениями в  соответствии со статьями 68-74 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, и таблицами 17-20 приложения к “Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности”;

- устройство пожарных гидрантов на проектируемой системе водоснабжения;

- при проектировании, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов в соответствии с п.6 статьи 63; п.п.1, п. 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

4.3.1. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций используются аварийно-спасательные формирования, находящиеся в г.Мирный.

##### Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  используемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций приведен в таблице 4.3.1.1.

Таблица 4.3.1.1.

| № п/п | Наименование ведомства, от которого привлекаются силы и средства | Наименование формирований (подразделений) | Адрес | Расстояние до территории ПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Федеральное государственное казенное учреждение "3 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия)" | "3 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия)" | город Мирный, Ленинградский проспект, 9 | 2 км |

На территории проекта планировки предусматриваются следующие  мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера

- защита систем жизнеобеспечения населения – осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло-, и водоснабжения;

- меры по снижению аварийности на транспорте – введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

- снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле-и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания – проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время во время ЧС;

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций – систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Мероприятия по защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

## 4.4 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях

Оповещение населения о сигналах ЧС предусматривается по телефонной сети. На производственных площадях, как дополнение, должны быть установлены громкоговорители. Для оповещения работающих смен и населения, кроме телефонной связи, необходимо предусмотреть использование наружных сирен.

## 4.5 Мероприятия по гражданской обороне

Организации, отнесенные  к категориям по гражданской обороне, вблизи и на участке проекта планировки отсутствуют.

Необходимо создание ПРУ в зданиях общественного назначения и в капитальной жилой застройке.

Защитные сооружения (ЗС) – специально созданные для защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени инженерные сооружения.

Использование убежищ в мирное время в народно-хозяйственных целях не должно нарушать их защитных свойств.

Система жизнеобеспечения убежищ должна обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток.

Воздухоснабжение убежищ должно осуществляться по двум режимам – чистой вентиляции (1 режим) и фильтровентиляции (2 режим).

Степень огнестойкости проектируемых зданий, в которых предусмотрены ПРУ, должна быть не менее II-й.

Расположение защитных сооружений на проектируемой территории должно соответствовать радиусу сбора согласно рекомендациям приложения № 1* СНиП II-11-77*.

При планировке участка обеспечивается расположение проектируемых зданий вне зон возможных завалов с учетом рекомендаций СНиП 2.01.51-90, приложение № 3 «Зоны возможного распространения завалов от зданий различной этажности».

Объекты гражданской обороны рекомендуется разместить в цокольных и подвальных помещениях проектируемых зданий с учетом требований п.1.20 СНиП 11-11-77.

В целях обеспечения оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», необходимо предусмотреть:

- установку в жилых и административных зданиях устройств получения информации от системы оповещения населения  (точки проводной радиотрансляционной сети или сети одного из операторов кабельного телевидения);

- установку оконечных устройств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения области в соответствии с расчетом, предоставляемым ГУ МЧС;

- установку оконечных устройств ОКСИОН (ПУОН, ПИОН, УБС) и обеспечение их подключения в систему ОКСИОН области на площадях и других местах массового скопления населения.

# V. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (постановление Госстроя РФ 29.10.2002 г. №150) в настоящем проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

Планировочные мероприятия

Архитектурно-планировочные мероприятия по охране окружающей среды сводятся к следующему:

- четкое функциональное зонирование территории проектируемой  территории;

- организация  системы зеленых насаждений общего пользования;

- организация на территориях санитарно-защитных зон (СЗЗ) коммунально-складских сооружений зон запрещения нового жилищного строительства.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории проектируемой территории является установление зон с особыми условиями использования.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.

В настоящее время на проектируемую территорию накладывает ограничение следующие зоны:

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны |
| 1 | Безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | 3 |
| 2 | Теплотрасса | 3 |
| 3 | Линия связи | 2 |
| 4 | ЛЭП 0,4 кВ | 2, 1 |
| Санитарно-защитные зоны |
| 1 | Карьер "Мир" | 500 |
| 2 | Гаражи индивидуального транспорта | 50 |
| 3 | СТО | 50 |
| 4 | Многоуровневый гараж (стоянка) | 35 |

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Проектом предусматривается проведение ряда мероприятий направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух:

выбор под застройку хорошо проветриваемых территорий;

благоустройство, озеленение улиц.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом подразделяются на технические, планировочные.

К техническим относятся:

совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

применение газообразного топлива и др.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом, являются:

вывод большегрузного транспорта за пределы рассматриваемой территории;

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между магистралями и застройкой;

организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог и озеленение внутримикрорайонных пространств, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Мероприятия по охране почв и подземных вод

Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод на проектируемой территории предусмотрены следующие мероприятия:

устройство сети ливневой канализации;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство дорог с твердым покрытием;

устройство отмосток вдоль стен зданий.

На территории рекомендуется сбор поверхностных стоков с помощью системы водоотводных лотков, с последующей очисткой на локальных очистных сооружений поверхностного стока.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на специализированном полигоне.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов являются:

организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке территории в границах проекта планировки:

организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждений;

организация системы водоотводных лотков;

установка урн для мусора.

Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами. Предполагается организация вывоза отходов с территории жилой застройки специальным автотранспортом на полигон ТБО.

Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения.

Объем образующихся отходов в границах проекта планировки с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения 10,8 тыс. человек составит около 3240 т в год. Захоронение указанного объема будет осуществляться на полигоне ТБО.

Мероприятия по благоустройству территории

В границах проекта планировки предусмотрены мероприятия по благоустройству территории:

устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

организация дорожно-пешеходной сети;

освещение территории жилых кварталов и мест общего пользования;

обустройство мест сбора мусора.

Система зеленых насаждений территории складывается из озеленения территорий:

ограниченного пользования (участки общественных и жилых зданий);

озеленение территории общего пользования (пешеходные аллеи, бульвары, скверы).

Основными типами посадок деревьев, кустарников и цветочных культур при устройстве зеленых насаждений являются:

аллейные и рядовые посадки деревьев;

группы (куртины);

живые изгороди;

одиночные посадки на газоне.

Система зеленых насаждений на территории запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

Объекты культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об объектах культурного наследия) к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На рассматриваемой территории расположены следующие объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия:

Перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на территории кварталов 1,2,3,4,5,6,7 г. Мирного

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Вид объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мемориальная доска Колбунову Владимиру Акимовичу - герою Советского Союза | г. Мирный, ул. Ленина, 10 | исторический памятник |
| 2 | Меморильная доска комсомольцам-строителям города Мирного | г. Мирный, Пересечение ул. Комсомольской и Ленинградского проспекта | исторический памятник |
| 3 | Мемориальная доска комсомольцам строителям города Мирного (посланцам Ленинграда) | г. Мирный, ул. Советская, 14 | исторический памятник |
| 4 | Мемориальная доска Хабардину Юрию Ивановичу - геологу-первооткрывателю алмазоносной кимберлитовой трубки «Мир» | г. Мирный, пр-т Ленинградский, 23 | исторический памятник |
| 5 | Памятник Солдатову Л.Л. | ул. Ойунского | исторический памятник |

# VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели по территории проекта планировки приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Проектное решение | Проектное решение (5 квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |
| 1. | Площадь проектируемой территории - всего | га | 55,7 | 55,7 | 6,9 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1 | ( зоны жилого назначения | га |  |  |  |
|  | - многоэтажная жилая застройка |  | 9,2 | 16,4 | 3,5 |
|  | - среднеэтажная жилая застройка |  | 3,1 | 10,4 | - |
|  | - малоэтажная жилая застройка |  | 19,3 | 1,7 | 1,3 |
| 1.2 | зоны общественно-делового назначения | га |  |  |  |
|  | - зона делового, общественного и коммерческого назначения |  | 6,7 | 7,6 | 0,14 |
|  | - зона объектов науки, образования и просвещения |  | 5,1 | 5,1 | 0,6 |
| 1.3 | рекреационные территории | га |  |  |  |
|  | - озеленённые территории общего пользования |  | 0,6 | 0,7 | 0,1 |
|  | - объекты физкультуры и спорта |  | 4,7 | 4,7 | - |
| 1.5 | ( зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га |  |  |  |
|  | - объекты инженерной инфраструктуры |  | 0,3 | 0,3 | 0,02 |
| 1.6 | ( прочие территории | га |  |  |  |
|  | - территории улиц, дорог, проездов в красных линиях |  | 6,7 | 8,8 | 1,24 |
| 2. Население |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел | 9,6 | 10,8 | 1,2 |
| 2.2 | Плотность населения | чел / га | 172 | 193 | 507 |
| 3. Жилищный фонд |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв.м общей площади | 200,4 | 261,0 | 35,5 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 21 | 25 | 30,0 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство | м2 общ площ. | 7,4 | 114,1 | 35,5 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на подготовку проекта внесения изменений в части территории 5 квартала

в проект планировки с проектом межевания территории

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кварталов г. Мирного

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ | Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в части территории 5 квартала в проект планировки с проектом межевания территории 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кварталов г. Мирного (далее – ППТ с ПМТ). |
| 2. | Заказчик | Администрация МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) |
| 3. | Основание для выполнения работ | Мероприятия муниципальной целевой программы МО «Город Мирный» «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий» на 2018-2022 годы. Постановление Главы города от 30.05.2016 № 34/16-ПГ «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кварталов». Постановление городской Администрации от 20.04.2020 № 391 «О принятии решения по внесения изменений в части территории 5 квартала в проект планировки с проектом межевания территории 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кварталов г. Мирного». |
| 4. | Площадь и границы территории проектирования | Ориентировочная площадь территории проектирования (корректировки) – 6,7 га (уточняется проектом). Территория располагается в кадастровом квартале 14637:000305, в центральной части города Мирного и ограничена улицами Комсомольской, Аммосова, 40 лет Октября и Ойунского. |
| 5. | Краткая характеристика района проектирования | г. Мирный расположен на северо-западе Республики Саха (Якутия) в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород со сливающимся слоем сезонного оттаивания. 1. Климатический район 1А. 2. Нормативное значение ветрового давления – 0,17 кПа (17 кгс/м²) по 1А ветровому району (СП 20.13330.2011). 3. Расчетное значение веса снегового покрова – 1,45 кПа (145 кгс/м²) по ТСН 20-301-97 «Нагрузки и воздействия. Снеговые нагрузки» (г. Якутск). 4. Расчетная зимняя температура наружного воздуха для расчета ограждающих конструкций (средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) - минус 50 ºС (ТСН 23-343-2002 Республика Саха (Якутия). 5. Продолжительность отопительного периода – 264 суток по ТСН 23- 343-2002. 6. Средняя температура отопительного периода – минус 15,8ºС по ТСН 23-343-2002. 7. Зона влажности – 3 по СНиП 23-02-2003. 8. Сейсмическая интенсивность до 5 баллов по шкале МSК-64 (СП 14.13330.2011). |
| 6. | Цели и задачи подготовки проекта | Основными целями и задачами являются: обеспечение устойчивого развития территории элемента планировочной структуры г. Мирного – 5 квартала; 2) установление: - границ территорий общего пользования и красных линий; - границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, предназначенных для размещения многоквартирных жилых домов на месте снесенных либо подлежащих сносу домов, признанных ветхими и аварийными), а также иных объектов инфраструктуры с учетом приложения к данному техническому заданию; - параметров планируемого развития элемента планировочной структуры; - характеристик и параметров объектов капитального строительства; 3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. |
| 7. | Перечень нормативных документов, которым должна соответствовать разрабатываемая документация | - Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Постановление Правительства РФ от 01.12.2016 № 1276 «О порядке информационного взаимодействия государственной информационной системы ведения единой электронной картографической основы с государственными информационными системами обеспечения градостроительной деятельности»; - Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; - Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»; - Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»; - Приказ Минстроя РФ от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»; - Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; - СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; - СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения"; - СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы"; - «РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации" (принят Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30); - Приказ Минстроя РС(Я) от 15.10.2018 N 285 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия)"; - Генеральный план города Мирного, утвержденный решением городского Совета от 24.09.2014 № III-18-1; - Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный» утвержденные решением городского Совета от 26.05.2016 № III-37-4; - Проект планировки с проектом межевания территории 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 кварталов г. Мирного, утвержденный Постановлением Главы города от 30.05.2016 № 34/16-ПГ. |
| 8. | Состав работ | 1. Проведение предпроектного исследования: - сбор исходных материалов и анализ информации о рассматриваемой территории, о земельных участках, поставленных на государственный кадастровый учет в границах рассматриваемой территории, иных материалов, необходимых для проектирования; - обобщение полученных текстовых и графических материалов с созданием обобщенной информационной базы данных об объектах градостроительной деятельности на проектируемой территории и ограничениях ее использования с подготовкой графических материалов (в виде карт), содержащих сводную информацию о состоянии данной территории, используемых в материалах по обоснованию ППТ с ПМТ. 2. Подготовка проекта корректировки ППТ в составе: 2.1. Основная часть ППТ, включающая в себя: 1) чертеж планировки территории, на котором отображаются: а) красные линии; б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры. 2.2. Материалы по обоснованию ППТ, содержащие: 1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элемента планировочной структуры; 2) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 3) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети; 4) схему границ зон с особыми условиями использования территории; 5) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, установленным Правилами землепользования и застройки МО «Город Мирный», расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения; 6) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов; 7) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне; 8) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 9) обоснование очередности планируемого развития территории; 10) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории; 11) иные материалы для обоснования положений по планировке территории. 3. Согласование с Заказчиком принимаемых проектных решений и доработка ППТ с учетом полученных замечаний (при необходимости). 4. Подготовка ПМТ на основе ППТ в составе: 4.1. Основная часть ПМТ, включающая в себя текстовую часть и чертежи межевания территории. 4.1.1. Текстовая часть ПМТ включает в себя: 1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования; 2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с ПМТ; 4) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден ПМТ, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден ПМТ, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон. 4.1.2. На чертежах ПМТ отображаются: 1) границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 2) красные линии, утвержденные в составе ППТ, или красные линии, утверждаемые, изменяемые ПМТ; 3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 5) границы публичных сервитутов (при необходимости). 4.2. Материалы по обоснованию ПМТ включают в себя чертежи, на которых отображаются: 1) границы существующих земельных участков; 2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 3) местоположение существующих объектов капитального строительства. 5. Подготовка материалов для организации и проведения публичных слушаний по ППТ с ПМТ, в том числе: - пояснительная записка и графические материалы для публикации в средствах массовой информации; - демонстрационные графические материалы для экспозиции в печатном виде на форматах, обеспечивающих свободное прочтение чертежей; - презентация проекта, выполненная в программе для работы с презентациями и слайдами; - текст основного доклада. 6. Доработка ППТ с ПМТ с учетом результатов публичных слушаний (при необходимости), подготовка к обсуждению на публичных слушаниях и утверждению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный» (при необходимости). 7. Подготовка привлекаемым Подрядчиком кадастровым инженером (с учетом требований п. 11 настоящего технического задания) документов (межевых планов), образованных согласно ППТ с ПМТ земельных участков, и передача их Заказчику для постановки данных земельных участков на кадастровый учет. Графические части проекта допускают совмещение двух или нескольких схем на одном чертеже при условии обеспечения наглядности (достаточной читаемости) данных чертежей по согласованию с Заказчиком. |
| 9. | Требования к подготовке ППТ с ПМТ и их передаче Заказчику | ППТ с ПМТ должны быть подготовлены с учетом требований нормативных документов, указанных в п. 8 настоящего технического задания. Подготовка графических материалов ППТ с ПМТ должна осуществляться в соответствии с системой координат, принятой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории г. Мирного (МСК 88 14:37 Мирный), с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым установлены Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр "Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории". Графические материалы ППТ с ПМТ выполняются в масштабе 1:1000, кроме карты (фрагмента карты) планировочной структуры территории поселения с отображением элементов планировочной структуры, масштаб для которой выбирается Исполнителем самостоятельно (с учетом обеспечения наглядности графических материалов). Материалы ППТ с ПМТ передаются на бумажном носителе – в 3 экземплярах и на электронном носителе – в 2 экземплярах. Материалы, необходимые для проведения публичных слушаний, передаются на бумажных носителях – в 1 экземпляре и на электронных носителях – в 1 экземпляре. Текстовая и графическая информация, подлежащая опубликованию, должна быть подготовлена в объеме, позволяющем открытое пользование и официальное опубликование в средствах массовой информации, а также на официальном сайте городской Администрации (https://мирный-саха.рф/). Подготовленный (при необходимости) проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный» передается в 2 экземплярах на бумажном носителе, оформленном в соответствии с нормативными требованиями к оформлению проектной документации и в 1 экземплярах на электронном носителе в формате (ГИС), используемом для сбора, хранения, отображения, редактирования и анализа пространственных данных. Демонстрационный материал на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре, включающий всю необходимую информацию для проведения слушаний. Графические материалы должны быть представлены в векторном виде в формате ГИС MapInfo Professional (разработка проекта Заказчиком может быть выполнена в любом удобном для него программном продукте, в том числе Autodesk AutoCAD c переводом в ГИС MapInfo Professional),, текстовые материалы – в текстовом формате DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX. Формат передаваемых материалов должен позволять использовать их для сбора, хранения, отображения, редактирования и анализа пространственных данных. Графические данные и связанные с ними сематические данные должны быть полностью совместимы по формату баз данных, формам, видам документов, картам, схемам, чертежам с ГИС-приложениями различных фирм производителей. |
| 10. | Требование к подготовке межевых планов образованных в составе ПМТ земельных участков и требования к Подрядчику (документы, подтверждающие право выполнения работ по подготовке межевых планов образованных земельных участков) | Межевые планы образованных земельных участков (для их постановки на кадастровый учет) подготавливаются в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» в форме электронного документа в виде XML-документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего межевые планы, и оформляются в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных, а также в форме документа на бумажном носителе. Межевые планы земельных участков предоставляются Заказчику в форме электронном документа – в 1 экземпляре и на бумажном носителе – в 2 экземплярах. Кадастровый(ые) инженер(ы), подготавливающий(ие) межевые планы земельных участков, в соответствии со статьями 29, 29.2, 31, 32 и 33 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» должен быть членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. При передаче межевых планов Заказчику предоставляются копии документов, подтверждающих право кадастрового(ых) инженера(ов), подготовившего(их) межевые планы, на осуществление кадастровой деятельности. Для выполнения работ по подготовке межевых планов образованных земельных участков необходимо наличие копий следующих документов: 1) документов, подтверждающих наличие в штате не менее чем двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность, и принятых по трудовым договорам; 2) копия выписки из реестра саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой он является; - копия договора обязательного страхования ответственности кадастрового инженера при осуществлении деятельности. |
| 11. | Исходные данные для выполнения работ | Сбор исходных данных и технических условий, необходимых для подготовки проекта, осуществляет Подрядчик при содействии Заказчика. Подрядчик определяет объем и источники исходных данных, подготавливает проекты запросов для получения исходных данных, анализирует достаточность собранных исходных данных. Заказчик направляет запросы для получения исходных данных, координирует их сбор и предоставление Подрядчику. |
| 12. | Сроки выполнения работ | Срок выполнения работ – по 31 августа 2020 года. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, может досрочно сдать выполненную работу. В данные сроки входят сроки, необходимые для исполнения всего состава работ, перечисленного в п. 9 настоящего технического задания. |
| 13. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ | Гарантии качества распространяются на выполненные Подрядчиком работы в соответствии со статьями 724 и 761 Гражданского кодекса РФ (с момента передачи Заказчику результатов работ на срок 2 года). Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет в сроки, определенные совместно с Заказчиком. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Заказчик не мог исполнять свои функции (в том числе постановку на кадастровый учет образованных согласно ППТ с ПМТ земельных участков) вследствие дефектов, за которые отвечает Подрядчик. Подрядчик гарантирует внесение при необходимости (в случае получения замечаний от Росреестра по межевым планам земельных участков) поправок в подготовленные межевые планы земельных участков вплоть до постановки Заказчиком данных земельных участков на кадастровый учет в пределах гарантийного срока без дополнительной оплаты. |
| 14. | Условия расчетов за выполненные работы | Оплата за выполненные работы производится в течение 15 рабочих дней после подписания надлежаще оформленного обеими Сторонами муниципального контракта Акта сдачи-приемки выполненных работ, составленного по форме Приложения № 2 к муниципальному контракту и предоставления счета. |
| 15. | Срок приемки работ | Срок приемки работ – 30 рабочих дней. |
| 16. | Контактная информация | Почтовый адрес: 678170, РС(Я), г. Мирный, ул. Ленина, 16. тел. 8 (41136) 3-26-18, 3-25-78, 4-32-81, 3-26-41 |

ЗАКАЗЧИК:						ПОДРЯДЧИК:

| ______________________(К.Н. Антонов) «____» _______________ 2020 г. МП | ________________________(Я.С. Снятков) «____» _______________ 2020 г. МП |
| --- | --- |